# Техническое задание

# на дымозащитный набор

| Наименование товара | Требования к товару, функциональные характеристики и требования по безопасности |
| --- | --- |
| Дымозащитный набор ___ шт. | Предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека: - при сильном задымлении в условиях пожаров на открытой местности (лесных, торфяных, горение свалок и пр.); - при проведении работ в зонах пожаров после ликвидации очагов открытого пламени (разбор тлеющих завалов, проведение поисковых работ); - для использования в загазованных выхлопными газами или задымленных объектах и помещениях (тоннелях на транспортных магистралях, боксах); - для использования на объектах с технологическими или аварийными выбросами веществ, загрязняющих воздух (продукты горения, органические растворители, лаки, краски, пары ГСМ, кислоты, хлор, аммиак и пр.). Состав набора: - газодымозащитный респиратор в сумке; - комплект фильтрующе-сорбирующих элементов к респиратору; - защитные очки в упаковке; - вкладыш (наклейка) с описанием набора и рисунками по его использованию. Сумка набора должна быть яркого цвета, должна закрываться на молнию и иметь ручку для переноса. Функциональные характеристики: а) Респиратор должен поставляться в готовом виде и состоять: из полумаски универсального размера, оборудованной двумя клапанами вдоха и одним клапаном выдоха, регулируемым эластичным оголовьем и двух сменных фильтров. Каждый респиратор должен быть вложен в сумку для переноса на поясном ремне и комплектоваться руководством по применению (паспортом). Время защитного действия респиратора по продуктам горения (монооксид углерода, хлористый водород, цианид водорода и акролеин) – должно быть не менее 3 часов, при превышении предельно допустимых концентрации (ПДК) указанных веществ в 50 раз, что должно подтверждаться руководством по применению (паспортом) изделия. Масса (без упаковки) – не более 0,5 кг. б) Комплект фильтрующе-сорбирующих элементов к респиратору должен быть марки АВЕКСОР2 и упакован в герметичную металлизированную упаковку. Фильтры должны легко заменяться в газодымозащитном респираторе. В) Защитные очки герметичные (без вентиляционных отверстий) должны быть панорамного типа из мягкого корпуса, с защитным стеклом из оптически прозрачного материала, отличающегося устойчивостью к воздействию высоких температур до +120°С. Материал очков должен быть устойчив к царапанию и истиранию. Очки должны плотно прилегать к лицу при фиксировании широкой наголовной ленты. Оптический класс 1. Масса - не более 110 г. Требования к безопасности и качеству: Качество респиратора и фильтров к нему должны подтверждаться сертификатами соответствия с возможностью использования на природных пожарах, а защитных очков - сертификатом соответствия Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». |