Техническое задание на самоспасатель фильтрующий

| Самоспасатель фильтрующий ______шт. | Предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара, а также от других опасных химических веществ (паров, газов и аэрозолей), в случае техногенных аварий и террористических актов. Функциональные свойства: Время защитного действия самоспасателя должно быть в соответствии с требованием п. 4.4. п.п. 15 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» не менее 30 минут. В комплект самоспасателя должны входить: - рабочая часть; - герметичная упаковка; - руководство по применению и паспорт (допускается на партию); - сумка (футляр). В рабочую часть самоспасателя должны входить: капюшон со смотровым окном и комбинированный фильтр (или фильтры). Потребительские свойства: Для лучшей видимости в плохо освещенном помещении сумка самоспасателя должна иметь вшитую светоотражающую окантовку. Конструкция самоспасателя должна быть надежная и проста, поэтому капюшон самоспасателя должен иметь внутреннюю систему самонатяжения оголовья, обеспечивающую плотное прилегание полумаски к лицу независимо от степени натяжения пользователем внешнего оголовья, что исключает его неправильное надевание. Гарантийный срок хранения - не менее 5 лет. Год выпуска – не ранее 20__ года. Качество и безопасность фильтрующего самоспасателя должны подтверждаться сертификатами соответствия в соответствии с законодательством. |
| --- | --- |

В соответствии с договором поставки Поставщик должен гарантировать Заказчику БЕСПЛАТНУЮ замену использованных на пожаре и в чрезвычайной ситуации фильтрующие самоспасатели на новые, при условии документального подтверждения, за период их срока гарантийного хранения.